## Виды ламината

На строительном рынке можно встретить большое разнообразие ламината. Этот материал классифицируют по нескольким признакам.

Виды ламината по форме:

- Прямоугольная доска. Основная часть покрытий изготовляется в виде досок, длина которых – 1,2-2 метра. Удобно использовать такой материал при монтаже полов больших по размеру помещений. Укладка ламината своими руками занимает минимальное количество времени, а удобные соединения значительно упрощают монтаж.

- Плитка. Многие производители в последнее время производят ламинирование покрытие в виде плитки квадратной формы, это позволяет создавать сложные декоративные узоры. Она стоит дороже, однако имеет преимущество в том, что не нужна подложка. Укладывать такой материал значительно удобнее, однако есть и один минус: ремонтировать плитки несколько сложнее, чем классический ламинат.

Различие ламината по верхнему слою его поверхности: от этого во многом зависит внешность покрытия. К многообразным видам поверхности можно отнести: классическую деревянную основу, вид состаренного дерева, глянец, рельеф, натуральную поверхность, масляное дерево, кантри.

Дизайнеры используют многогранность своей фантазии, создавая различные виды дизайна ламината: классическое дерево, кожаная роскошь, металлический блеск, каменное спокойствие, дизайнерский ламинат (украшенный оригинальными узорами и рисунками, выжженными по дереву).

## Как укладывать ламинат. Различные варианты настила

Как стелить ламинат на пол в зависимости от дизайнерского проекта интерьера или условий освещения в помещении? Ламинат, как и паркет, необходимо монтировать: параллельно или перпендикулярно направлению световых лучей, а также по диагонали – это значит под углом к ним. Правильный подбор способа и схемы для настила материала помогает зрительно изменить геометрию комнаты, обращая внимание на преимущества и скрадывая какие-либо конструкционные недостатки.

Чаще всего для укладывания ламината выбирают прямой способ, располагая панели параллельно направлению лучей света. Но, если позволяет геометрическое строение комнаты, возможно использовать и другие варианты: диагональный и перпендикулярный.

В зависимости от направления светового потока, нужно выбрать ту или иную схему для укладки ламината своими руками, их тоже существует три:

- классический вариант;

- кирпичная или шахматная;

- диагональный настил.

Для любой схемы укладки досок остается главным моментом создание прочности напольного покрытия. Это обеспечивается тем, что сдвигается каждая доска в следующем ряду не меньше, чем на 15-20 см по отношению к смежной панели предыдущего ряда. Добиваясь гармонии в сочетании освещения и схематического рисунка кладки, можно комнату визуально расширять или сужать, скрыть либо подчеркнуть ее необычную форму или просто получить красивое напольное покрытие.

## Инструкция для правильной укладки ламината

Первым главным моментом при настиле любого вида ламината является знание, как класть ламинат на следующие виды поверхностей: бетонную, деревянную, керамическую плитку и линолеум. Для любого из этих покрытий существуют свои особенности, которые стоит учесть при монтаже материала.

### Ламинат на бетонный пол. Нюансы укладки

Бетонная стяжка является лучшим основанием под ламинат, но, прежде чем приступить к монтажу покрытия, необходимо дать бетону высохнуть полностью. Если же основа залита давно, то перед укладкой ламината на бетонный пол следует провести тщательное обследование на предмет трещин и сколов. После тщательной очистки настилается специальная полиэтиленовая плёнка, а зафиксировать ее края можно обычным скотчем. Далее укладывают подложку и непосредственно материал. Раскладку выбирайте в соответствии с особенностями помещения, освещением и типом ламината.

### Укладка ламината на деревянный пол

Старую основу под ламинат, выполненную из дерева, нужно обязательно обследовать на возможное наличие грибковых поражений или трещин и разного рода прогибов досок. Части, которые подвержены гниению, придется заменять на новые, закрепляя их саморезами. При наличии некоторых неровностей нужно подкорректировать верхний слой и сделать поверхность ровной.

Допускается монтаж ламината на пол, покрытый линолеумом или кафельной плиткой, в тех случаях, если покрытие остается ровным и смонтировано с соблюдением всех условий, которые потребуются для правильной укладки материала. В таком случае можно не применять полиэтиленовую плёнку, а вот подложка потребуется обязательно. Настелить ламинат можно на старое ламинатное покрытие, не проводя его демонтаж. В этом случае главным условием будет обязательная ровность основания.

### Особенности укладки ламината на систему «теплый пол»

Нужно знать, что на систему «тёплый пол» укладывается ламинат, который для этого подходит. Эту его особенность определяет производитель и указывает на упаковке материала.

Перед проведением работ необходимо смонтировать саму систему. Выбрать придется из нескольких вариантов: электрический пол с применением матов, кабеля или пленки, кроме того, бывает водяная система, которая предполагает монтаж специальных труб там, где циркулирует вода.

Приступать к укладке ламината своими руками можно, только когда стяжка полностью высохнет. Начинать работы нужно при температуре не ниже 18-20 градусов. Для начала необходимо постелить полиэтиленовую пленку, закрепляя ее скотчем. Затем настилают подложку по всему периметру комнаты, а поверх укладывают ламинат.

Когда стелить ламинат не стоит:

- ламинированные панели не кладутся на основу, покрытую ковровыми изделиями;

- ламинат не стелится в ванных комнатах, банях и прочих помещениях с повышенной влажностью;

- для кухни и коридора используют только специальные виды покрытия из ламината.

## Способы монтажа ламинатных панелей

Как положить ламинат с помощью трех способов укладки: клеевым способом, системой «Click-замок» и «Lok-замок»?

Первый вариант применяют реже всего, и он схож с системой укладки паркета. Процесс заключается в том, что края ламинатной доски покрывают клеевым раствором и плотно соединяют друг с другом. Данный способ применяется редко в связи с некоторыми его минусами: монтаж достаточно трудоёмкий; не длительный период службы (клеевые смеси быстро рассыхаются); отсутствует возможность ремонта отдельной части покрытия.

Самым популярным вариантом является укладка ламината самостоятельно с замковой системой «Click». Это обуславливается простой процедурой монтажа. Вставляются доски одна в другую с углом в 30 градусов и прижимаются друг к другу. После этого, применяя брусок и молоток, одну панель потихоньку вбивают в предыдущую.

С помощью замковой системы «Lok» доски настилаются горизонтально. Между панелями нужно оставлять небольшой промежуток. Шип совмещают с пазом, продолжая крепление до момента срабатывания замка.

Чтобы все выглядело эстетично, нужно знать, как правильно укладывать ламинат. Стоит придерживаться следующих правил:

- Чтобы рассчитать ламинат правильно, начертите схему помещения, в котором будете настилать напольное покрытие. После чего укажите места, расположение ниш, плинтусов, батарей и прочего.

- План должен быть выполнен наиболее детально с использованием реальных размеров.

- Площадь комнаты нужно замерять по половой поверхности, а не по стенам.

- Приобретайте размеры планок, которые соответствуют габаритам помещения.

- Внимательно изучайте информацию (маркировка, рисунки), расположенную поставщиком на упаковке.

- Чтобы купить товар высокого качества, не стоит экономить. Внимательно посмотрите, какого класса выбранная продукция: это является определяющим в сроке службы ламината.

- Выберите способ, которым будет производиться укладка ламината своими руками. От этого зависит методика расчета материала и выбор впоследствии способа монтажа.

- Аккуратно обращайтесь с ламинатными досками, чтобы избежать сколов и повреждения.

- Нужно оставить зазор между стеной и панелью не менее 10 мм. Если этого не сделать, то целостность покрытия нарушится уже по прошествии года: панели разойдутся_по_швам.

- В каждом последующем ряду планки должны укладываться со сдвигом по отношению к смежной. Это обеспечивает высокую прочность напольному покрытию.

- Настил ламината нужно начинать обязательно от угла, недалеко от которого находится радиатор и трубы отопления.

- Рекомендуется в течение 2 суток хранить упаковки с ламинатом в помещении, где он будет укладываться.

Изучив особенности выбора материала и процедуру укладки ламината своими руками, можно получить качественное напольное покрытие, которое прослужит вам не один год, оставаясь красивым и прочным.