Массивная доска – один из самых прочных материалов для напольных покрытий. Внешне она напоминает паркетную доску, но отличается от нее по структуре, т.к. полностью состоит из массива древесины. Такое покрытие гораздо практичнее и долговечнее: оно устойчивее к воздействиям среды и  выдерживает больше нагрузок и шлифовок.

Монтаж паркетной доски осуществляется на финишном этапе отделочных работ. Чтобы все прошло гладко, необходимо ознакомиться с некоторыми особенностями материала, а также подобрать способ укладки в зависимости от температурного режима и влажности помещения.

### Характеристика материала

Массивная доска производится с небольшими гребнями и пазами у кромок, что позволяет плотно и достаточно быстро состыковать половицы. Ширина досок из массива – 12-20см, а длина варьируется от 50 см до 3 м. Массив имеет фаску с внешней стороны. Поэтому после монтажа между стыками остается крошечный промежуток. При возникновении различного рода деформаций расстояние между доской заполняется, не искривляя при этом напольное покрытие. Тыльная сторона имеет продольные пропилы и небольшие поперечные насечки, что снижает нагрузку на доску и уменьшает напряжение волокон, тем самым не допуская их разрушения.

Монтаж массива предполагает наличие жесткого, прочного и ровного, а главное – полностью сухого основания. Так, влажность стяжки не должна быть больше 6%, а бетонных перекрытий – 4%.

Во избежание случайных повреждений еще до начала укладки следует выполнить все монтажно-строительные и отделочные работы: установка вентиляции и отопительной системы, облицовка стен, монтаж оконных блоков.

### Как выбрать массивную доску?

Для изготовления доски из массива часто используют древесину как экзотических, зарубежных, так и отечественных пород. И те, и другие в равной степени подходят для укладки деревянных полов. Поэтому при выборе древесины большую роль играет, скорее, ее цвет и место эксплуатации, нежели среда произрастания дерева. Из европейских пород к светлым относятся: ольха, ясень, орех, лиственница, граб и бук. Из экзотических - гевея, мерсава, меранти, сиам, карагач, сукупира. Среди розовых пород - сури, вишня, черешня, а также груша. Их древесина считается самой капризной. Она  требует постоянного контроля влажности: доску из большинства светлых пород дерева не рекомендуется «пересушивать» обогревом, но и устанавливать в помещении с высоким процентом влажности тоже нельзя.

Если необходимо произвести монтаж напольного покрытия в комнате с сильными перепадами температур и влажности, то стоит остановить выбор на породах, древесина которых содержит большое количество масел. К примеру, дуб, лапачо, мербау, кумару и др. Представители красно-коричневых тонов: ироко, камше, дуссие, афромозия, гуарея, мербау, ярра, кемпас, белиан, томплинг, а также керанжи. Палисандр, венте, мореный дуб традиционно используются для изготовления темной массивной доски.

Следует учитывать устойчивость древесины, ее реакцию на воздействия атмосферных перепадов. Так, устойчивость к деформациям у дуба больше, чем у бука. Выбор породы зависит и от того, в каком из помещений будет расположено покрытие.

Для коридора, холла и прихожей, в которых нагрузки на волокна массива повышаются, целесообразно производить монтаж твердых отечественных пород (дуб, тик, ясень и др.) и древесины «экзотов». Для гостевых комнат  и спален можно использовать деревянный массив любой породы.

### Подготовка массива из древесины к укладке

За 5-7 дней до монтажа массив распаковывают для акклиматизации в комнате, где планируется осуществлять укладку. Для того, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха, нужно уложить изделие на подставку. Влажность плашек не должна превышать 5-12%. Тогда древесина не будет менять форму после проведения укладки.

### Технология укладки массивной доски

Укладка древесного массива напоминает монтаж ламината. Массив саморезами закрепляют на любое из оснований со стороны шипа.

Половицы необходимо тщательно состыковывать при помощи клиньев. Между стеной и массивом обычно оставляют зазор в 7-10 мм.

Укладка первого ряда покрытия выполняется пазом к стене. Крепеж саморезами осуществляется по лицевой части и прикрывается плинтусом.

Монтаж широкой доски выполняют с лицевой стороны, а место углубления самореза маскируют пробкой в тон рисунка древесины.  Укладывают массивную доску по направлению солнечного света – перпендикулярно к оконному проему.

### Способы укладки массивной доски

Подготовка основания также является залогом успешной укладки. Существует несколько видов основания под древесный массив. Монтаж осуществляют на железобетонные перекрытия (на стяжку и подложку из фанеры, стяжку и лаги), по деревянным перекрытиям (плиты ДСП, фанеру и лаги), плавающим способом (на саморезы,  скобы) или на клейкую подложку.

### Укладка массивной доски на бетонную или цементно-песочную стяжку

Монтаж массива из древесины выполняют по чистовой стяжке с применением специального клея, устойчивого к температурным перепадам, что делает его использование достаточно безопасным и для фиксации на половое покрытие с подогревом.

Перед укладкой стяжку необходимо проверить на прочность и убедиться в отсутствии повреждений. Чтобы определить степень влажности основания в разных его долях перфоратором создают несколько отверстий. Влажность до 6% считается в пределах нормы. Если процент влажности несколько выше – позаботьтесь о гидроизоляции бетона пленкой.

### Укладка массивной паркетной доски на фанеру

В условиях нашего климата чаще производят укладку массива на фанерное основание с обустройством дополнительной  гидроизоляции.

Вначале фанеру режут на прямоугольники 50×70 либо квадраты 50×50 см. Далее листы укладывают на мастику или клей, а затем крепят дюбелями. При этом на каждый отрез уходит 5-6 дюбелей. Влажность фанерного основания не должна превышать 10%.

После укладки фанеры приступают к монтажу массива. Для фиксации плашек лучше применять двухкомпонентный клей. Через каждые 25-30 см осуществляется боковой крепеж пневмошпильками. Готовое напольное покрытие очищается и слегка шлифуется. Массивная доска для пола, укладка которой выполнена верно, не требует тщательной шлифовки.

Если монтаж совершается с нарушением технологии – стяжка загрязнена или основа не просушилась должным образом, листы фанеры смещены, то впоследствии это может привести не только к деформации пола, но и к изменению цвета волокон.

### Монтаж массивной доски по существующему деревянному покрытию

Перед началом работ необходимо убедиться в прочности старого основания и только затем проводить его подготовку. Ленточной шлифмашинкой, оснащенной абразивной лентой, шлифуется поверхность уже существующего основания из древесины для максимального выравнивания и снятия лишних слоев краски или лака. После этого деревянное покрытие тщательно очищается.

Деревянный массив монтируется в том же направлении, что и старое основание. Уже существующее напольное покрытие выстилают листами фанеры, а потом приступают к шлифовке фанерного чернового слоя.

### Укладка массивной доски плавающим способом

Монтаж «плавающего покрытия» осуществляется так, чтобы массив крепился обособленно, т.е. не соединяясь с основой. Соединение выполняют между самими плашками массива. Такое покрытие способно выдерживать большие механические нагрузки и перепады влажности именно благодаря тому, что не связано с черновым полом. Этот способ подходит для обустройства пола с подогревом.

Колебания климатических условий может привести к определенным изменениям  в размере досок. Чтобы свести к минимуму деформацию, в качестве крепления используют саморезы с защитным антикоррозийным слоем.

### Укладка доски на скобы

Способ монтажа на скобы относится к так называемым «плавающим». Примерно на 50% дешевле обходится такая укладка массивной доски. Цена на услуги формируется с учетом затрат на материалы и время на выполнение, что позволяет существенно сэкономить.

Данный вид укладки имеет ряд других преимуществ:

- простота монтажа;

- экологичность (в процессе укладки не применяются пропитки, грунтовка и клей);

- скорость выполнения укладки;

- с применением скоб устойчивость массива к воздействиям повышается;

- возможность проведения локального или масштабного ремонта без полной замены покрытия;

- снижение риска деформации за счет того, что массив укладывают отдельно, не закрепляя к основному напольному покрытию.

Профессиональная укладка массивной доски с крепежом на алюминиевые скобы с компенсаторами из силикона гарантирует прочное соединение плашек по торцам. Данную конструкцию можно смонтировать собственноручно на любом ровном покрытии.

### Укладка доски на лаги

Традиционно монтаж на лаги осуществляют в ходе реконструкции помещений, а также при необходимости выровнять половое покрытие в кратчайшие сроки без использования цементных смесей. Для компенсации высоты пола, при создании небольших подиумов в гостиных-студиях или помещениях коммерческого назначения в качестве основы также применяют лаги из бруса.

Перед тем, как монтировать конструкцию из лаг, непременно осуществляют гидроизоляцию пола пенофолом либо полиэтиленом.

Выкладывают лаги параллельно друг другу у противоположных стен и натягивают нити с интервалом в 1,5 м. Лаги устанавливают вдоль каждой нити. Пространство между лагами целесообразно наполнить утеплителем. Далее на основание из лаг монтируются листы ДВП, затем осуществляется укладка древесного массива.

### Монтаж на клейкую подложку

Данный способ монтажа стал еще доступнее с появлением эластинола – односторонней клейкой подложки, обладающей термо- и шумоизоляционными свойствами. Мест стыка массива практически не заметно, т.к. клей обеспечивает отличное сцепление. Укладка с применением подложки значительно снижает возможность разбухания материала. Процесс проходит без применения клея и скоб. Трудоемкое возведение дополнительного основания также не требуется. На бетонное основание укладывается подложка липкой стороной к плошкам, после чего осуществляется монтаж массива из древесины.

Среди преимуществ массивной доски – ее долговечность, низкая теплопроводность, экологичность материала (не содержит химических веществ) и звукоизоляционные свойства. Срок эксплуатации этого материала зависит от ухода и составляет 100-120 лет. При этом  хвойные породы могут прослужить гораздо меньше. Причина кроется в свойствах древесины. Сосна, к примеру,  менее устойчива к климатическим и механическим воздействиям, чем другие виды древесины. Не допускайте излишней влажности в помещении и напольное покрытие из массива прослужит вам очень долго.